Технические характеристики дизель-генератора (дизель-генераторной установки (ДГУ) Teksan TJ133DW5C:

| Общие данные | Технические характеристики | TJ 133DW5C |
| --- | --- | --- |
|  | Основная мощность, кВА/кВт (PRP) | 121 / 96 |
|  | Резервная мощность, кВА/кВт (ESP) | 133 / 107 |
|  | Коэффициент мощности, Сos φ | 0,8 |
| Двигатель | Производитель | Doosan (Ю.Корея) |
|  | Модель | D1146T |
|  | Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
|  | Система впрыска топлива | прямой |
|  | Вид наддува воздуха | Турбонаддув |
|  | Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
|  | Охлаждение | Жидкостное |
|  | Вид топлива | Дизельное топливо |
|  | Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
|  | Регулятор частоты вращения двигателя | Механический |
|  | Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 27 |
|  | Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 25,9 |
|  | Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 19,5 |
|  | Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 13,6 |
|  | Электрическая система, В | 24 |
|  | Общий объем масла, л | 15,5 |
|  | Общий объем антифриза, л | 38,5 |
|  | Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная |
| Генератор | Производитель | CROMPTON GREAVES |
|  | Модель | G1R250SD |
|  | Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный |
|  | Количество обмоток | 12 |
|  | Выходное напряжение, В | 400/230 |
|  | Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
|  | Стабильность выходного напряжения, % | +/- 1 |
|  | Тип подключения | Звезда |
|  | Изоляция | Класс Н |
|  | Система возбуждения | Самовозбуждение |
|  | Уровень технической защиты | IP 23 |
| Вес и габариты | В шумозащитном кожухе со стандартным топливным баком |  |
|  | Длина, мм | 3320 |
|  | Ширина, мм | 1100 |
|  | Высота, мм | 1600 |
|  | Сухой вес, кг | 1959 |
|  | Емкость топливного бака, л | 260 |
|  | Уровень звукового давления на 7 метрах, dB(A) | TBA |

Стоимостные условия

| № | Наименование | Кол. | Цена, евро | Стоимость, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДГУ Teksan TJ133DW5C (Турция) в кожухе | 1 |  |  |
| Итого по разделу: |  |

Условия поставки и платежа.

Таблица №3

| Оплата: | Рублевый эквивалент по курсу ЦБ РФ на день оплаты. |
| --- | --- |
| Срок поставки: | 3-5 дней, доставка г.______________ |
| Условия оплаты: | Предоплата 100 %. |
| Гарантии: | Гарантийные обязательства против дефектов производителя: 24 месяцев или 1000 м/ч. Послегарантийное обслуживание – по заключению договора. |